WANDBÜNDIGES FERTIGFENSTER FÜR DEN TROCKENBAU

Typ PLANLINE TB mit Trockenbau-Systemrahmen zum beidseitig wandbündigen Einbau

Oder gleichwertig: Angebotenes Fabrikat: _________________________________

Technische Beschreibung

## ______ Stück Fertigfenster Planline, werkseitig vorgefertigt in Monoblockbauweise, zum Einbau (beide Raumseiten wandbündig ohne Abdeckleiste) in nichttragende innere Trennwände als Metallständerwände. Standardausführung mit zweifacher Beplankung aus Bauplatten (Gipskarton, MDF, Fermacell etc.) mit einer Gesamtstärke von 25 mm pro Seite. Sonderausführung mit abweichender Gesamtstärke auf Anfrage.

______ Stück Systemrahmen, bestehend aus 4 Stück vorgefertigten Rahmenecken und jeweils 2 Stück Vertikal-/Horizontaltraversen. In die gem. DIN EN 1495 erstellte Grundkonstruktion/Trockenbauprofile wird der Systemrahmen verschraubt. Dieser ist vorgerichtet für die verdeckte, mechanische Befestigung der Planline-Gläser mit geschützten W4 Verriegelungen und nach Fertigstellung der Beplankung unsichtbar.

## Verglasung:

Die Planline Fertigfenster bestehen im Standardaufbau (ohne Anforderung) aus 2 Scheiben mind. ESG-H 5 mm mit umlaufender Randemaillierung 20 mm breit. Bei Anforderungen an den Brandschutz ist diese umlaufend 39 mm breit und das Brand-schutzglas wird „mittig“ angeordnet (mind. 3-Scheiben). Die Anschluss- und Stoßfugen sind umlaufend als ca. 5 mm breite Schattenfuge auszuführen und filigran mit Dichtstoff (Silikon, Ottoseal S110) zu versiegeln, bei Brandschutzanforderung z.B. Ottoseal S94.

Wanddicke: Metallständerwand (z.B. 100, 125, 150 mm)  ____________ mm

Bauöffnungsmaß / Rahmeninnenmaß: Breite ____________ mm x Höhe ____________ mm

Wandhöhe: __________ mm

Schalldämmmaß: (DIN 4109) Rw,P,Glas / (EN ISO 717-1) Rw (C; Ctr)   ________________dB

Feuerwiderstand: EI 30 / EI 60 nach DIN 4102-4 /EN 13501-2) ___________________

Strahlenschutz / Bleigleichwert: ___________________ Pb

Laserschutz: gemäß besonderer Risikoanalyse: (  ) ja   (  ) nein

Sichtschutz- / Abdunkelungssysteme:
(  ) ISO-Shadow / Sichtschutz-Jalousie im Glaszwischenraum

(  ) elektrisch betrieben (Heben/Senken/Wenden)

(  ) manuell betrieben (Heben/Senken/Wenden)

(  ) ISO-Roll / Folienrollo im Glaszwischenraum zur Ab-/Verdunkelung, elektrisch betrieben

Farbton-Randemaillierung Deckgläser: (Auswahl gemäß Liste „Farben Randemaillierung für Verglasungen von GLASTEC“ Standard- / Sonderfarben)

Positionstexte:

Pos. 1		Flächenbündiges Glassystem gem. vorheriger Beschreibung

Herstellung / Lieferung  _____Stück     ______x______ mm

__________€/Stück		__________€/Gesamt

Pos. 2		Planline Trockenbau-Systemrahmen gem. vorheriger Beschreibung

Herstellung / Lieferung  ______Stück     ______x______ mm

__________€/Stück		__________€/Gesamt

Pos. 3		Montage / Systemrahmen + Verglasungsarbeiten

__________€/Stück		__________€/Gesamt

Mögliche Bezugsquelle:

GLASTEC Rosenheim

Rosenheimer Glastechnik GmbH

Ing.-Anton-Kathrein-Straße 10

D-83101 Rohrdorf-Thansau

info@glastec.com   -   www.glastec.com

Tel.:	+49 (0)8031 / 941 48 31

Fax :	+49 (0)8031 / 941 48 48